附件

公路工程竣工验收鉴定书

晋江市龙湖镇杆柄桥危病桥梁改造工程

晋江市交通运输局

2019年12月

公路工程竣工验收鉴定书

| 一 | 工程名称 | 晋江市龙湖镇杆柄桥危病桥梁改造工程 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 工程地点及 主要控制点 | 晋江市龙湖镇杆柄桥危病桥梁改造工程地处晋江市和石狮市交界处，上跨东溪。 |
| 三 | 建设依据 | 1.晋江市发展和改革局关于晋江市龙湖镇杆柄桥危病桥梁改造工程项目的批复（晋发改审〔2014〕7号） 2.晋江市发展和改革局关于重新审批晋江市龙湖镇杆柄桥危病桥梁改造工程项目可行性研究报告暨初步设计及概算的复函（晋发改审〔2017〕9号）。 |
| 四 | 技术标准与 主要指标 | 设计荷载等级采用公路－Ⅱ级，设计洪水频率为25年一遇，桥幅布置为0.5米（护栏）+25米（行车道）+0.5米（护栏）。 |
| 五 | 建设规模 及性质 | 完全拆除桥梁，新建2孔8米空心板桥及接线路面，新建内容主要包括基础、下部结构、上部结构、河床铺砌、路面，其中桥墩基础形式调整为桩基。财审预算价累计为364.3万元。 改建工程。 |
| 六 | 开工日期 | 2015年8月20日 |
|  | 完工日期 | 2018年4月3日 |
| 七 | 原批准概算 | 227.1499万元 |
|  | 调整概算 | 371.2155万元（调整后） |
|  | 竣工决算 | 竣工决算: 其中 建筑安装工程投资: 万元 设备及工具器具购置费用: 其他基本建设费: |
| 八 | 工程建设 主要内容 | 主要内容有：挖除25cm厚钢筋砼旧路面4107.14㎡、拆除砌体结构1493.7m3、路基挖方1147.59 m3、挖除非适用材料（不含淤泥）1232.14 m3、换填碎石330 m3、换填砂砾1232.14 m3、利用土方1190.43 m3、结构物回填1439.94 m3、抛石挤淤563.2 m3、M7.5浆砌片石222.72 m3、锥坡及台前溜坡填土219.04 m3、20cm5%水泥稳定碎石基层3728.08㎡、12cm填隙碎石底基层4011.48㎡、250mm厚水泥混凝土面板3430.48㎡、120mm厚C15砼底基层250㎡、200mm厚C20水泥砼基层250㎡、250mm厚C35钢筋砼面层250㎡、φ1.2m钻孔灌注桩72m、C30砼台帽及挡块74.46 m3、预制混凝土上部结构136.42 m3、C30砼防撞护栏13.824 m3、C30砼搭板75.08 m3、C15砼搭板垫层55 m3、C35砼支座垫石7.655 m3、桥面铺装（C40防水砼、厚120mm）621.46㎡。 |
| 九 | 主要材料 实际消耗 |  |
| 十 | 实际征用土 地数（亩） | / |
| 十一 | 建设项目工程 质量鉴定结论 及质量评价 | 一、交工验收基本情况 根据《公路工程竣（交）工验收办法》及《福建省农村公路建设管理实施细则》（闽交建〔2018〕89号）的规定，本工程属于一般农村公路建设项目，可采用交、竣工合并验收。 监理单位对工程质量评定得分为95.9分。 二、竣工验收前，质量监督机构鉴定情况 业主委托健研检测集团有限公司进行交工验收前质量检测，并形成《龙湖镇杆柄桥危病桥梁改造工程交竣工验收质量检测报告》。2019年10月22日，晋江市交通运输局组织对《检测报告》的检测指标进行验证性检测和外观质量检查，认为交竣工验收前工程质量检测报告检测数据基本真实有效，未发现有影响公路运营安全的外观缺陷。根据《公路工程质量鉴定办法》，本项目质量鉴定得分为82.94分，建设项目工程质量等级为合格，合同段工程质量等级评定为合格。 三、竣工验收鉴定结论及质量评价 2019年11月21日，晋江市交通运输局组织相关单位对本工程进行了交竣工验收。经竣工验收委员会检查和评议，工程质量等级和工程建设项目综合等级评定均为合格，同意该工程通过竣工验收。 |
| 十二 | 对建设、设计、施工、 监理单位的综合评价 | 对建设单位综合评价:中 对设计单位综合评价:中 对施工单位综合评价:中 对监理单位综合评价:中 |
| 十三 | 建设项目综合 评价及等级 | （竣工验收委员会评价意见） 经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下： 建设管理综合评分：87.88分 设计工作综合评分：84.88分 监理工作综合评分：81.97分 施工管理综合评分：83.47分 建设项目综合评分：85.33分 该工程建设项目综合评价等级为合格。 |
| 十四 | 有关问题的 决定和建议 | 1、工程质量等级和工程建设项目综合等级评定均为合格，同意通过竣工验收。 2. 请建设单位牵头衔接相关单位，做好道路管养移交手续的办理和资料交接。 |

附表：1.公路工程竣工验收委员会名单

2.公路工程交接单位代表签名表