晋交〔2019〕279号

晋江市交通运输局关于印发晋江市

旧草马路英林镇九三路段改造

工程《质量鉴定报告》的通知

英林镇人民政府：

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）和《公路工程质量监督规定》等有关规定，我局在建设单位对工程实体检测的基础上，组织对晋江市旧草马路英林镇九三路段改造工程进行交竣验收前工程质量验证性检测、外观检查和内业资料审查，并按照《公路工程质量鉴定办法》完成质量鉴定工作，现将晋江市旧草马路英林镇九三路段改造工程《工程质量鉴定报告》印发你镇，请组织各参建单位做好竣工验收准备工作。

特此通知。

附件：晋江市旧草马路英林镇九三路段改造工程《质量鉴定报告》

晋江市交通运输局

2019年12月9日

附件

晋江市旧草马路英林镇九三路段改造工程

质量鉴定报告

晋江市交通运输局

2019年12月9日

晋江市旧草马路英林镇九三路段改造工程

质量鉴定报告

一、项目基本情况

(一)工程概况

晋江市旧草马路英林镇九三路段改造工程位于英林镇中心建成区，起点交于英伍路，终点交于华兴路，路线全长945.166米，路基宽度30米，道路等级为二级公路兼城道。全线采用水泥砼路面，横断面布置为：7.5m（人非共板）+15m（机动车道）+7.5m（人非共板）＝30m。该工程于2018年3月10日开工，2019年4月20日完工，施工中标总价1667.4822万元。

主要工程数量：

路基填方2553m3、路基挖方2717m3、水泥砼垫层11553㎡、级配碎石底基层32546㎡、水泥稳定碎石基层19917㎡、水泥砼面层19173㎡、侧石2707.2m、缘石1688.8m、人行踏步336m3、单柱式交通标志22个、公交站台4个、太阳能路灯11个、排水管3049m、检查井111个、电缆排管3624m、电力工作井90座。

(二)项目组织

本项目由晋江市英林镇人民政府作为业主单位对工程实施全面管理，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司承担设计工作，福建升恒建设集团有限公司实施施工监理，华浩建设（福建）有限公司负责施工。

二、工程质量鉴定工作依据及内容

(一)工程质量鉴定工作依据

1.《公路工程竣(交)工验收办法》(2004年第3号令)

2.《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)

3.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)

4.《福建省交通运输厅关于印发福建省农村公路建设管理实施细则的通知》（闽交建[2018]89号）

5.公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）

6.工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件

7.质监机构中间检查及抽检资料

8.监理工程师对工程质量评定资料

(二)鉴定工作内容

根据《福建省公路水运工程质量监督实施细则》的要求，项目建设单位组织对全线外观质量进行检查，委托健研检测集团有限公司对工程实体10个项目进行检测（试验检测结果见专项《检测报告》），并于2019年7月30日向我局提交《关于申请晋江市旧草马路英林镇九三路段改造工程交竣工验证性检测的函》。

三、检测指标、外观质量检查、内业资料审查结果

(一)主要技术指标复测结果及分析

2019年8月5日，我局组织对《检测报告》的检测指标进行验证性检测，检测数据基本真实有效，该报告中实体检测合格率水平基本能体现本项目质量水平。

(二)外观检查情况

通过对工程外观质量进行的检查，认为施工质量总体上较好，未发现有影响交通运营安全的外观缺陷。

(三)工程质量用户满意度调查情况

项目法人对本工程项目评价为基本满意。

四、鉴定评分及质量等级结论

按《公路工程质量鉴定办法》规定，本工程共抽查2个单位工程（含3个分部工程）。

经鉴定，本项目质量鉴定得分为89.95分，建设项目工程质量等级为合格，合同段工程质量等级评定为合格。

五、存在的主要问题与建议

(一)灯控一处人行灯杆倾斜；

(二)内业资料未归档整理，并组织专项验收。

晋江市交通运输局 2019年12月9日印发