晋交〔2019〕292号

晋江市交通运输局关于印发纵二线

出口加工区安置地连接线工程

《质量鉴定报告》的通知

晋江市路桥建设开发有限公司：

依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）和《公路工程质量监督规定》等有关规定，我局在建设单位对工程实体检测的基础上，组织对纵二线出口加工区安置地连接线工程进行交竣验收前工程质量验证性检测、外观检查和内业资料审查，并按照《公路工程质量鉴定办法》完成质量鉴定工作，现将纵二线出口加工区安置地连接线工程《质量鉴定报告》印发你司，请组织各参建单位做好交竣工验收准备工作。

特此通知。

附件：纵二线出口加工区安置地连接线工程《质量鉴定报告》

晋江市交通运输局

2019年12月26日

附件

纵二线出口加工区安置地连接线工程

质量鉴定报告

晋江市交通运输局

2019年12月26日

纵二线出口加工区安置地连接线工程

质量鉴定报告

一、项目基本情况

(一)工程概况

纵二线出口加工区安置地连接线工程全长0.778公里，项目路线起于泉州出口加工区东侧铁灶山安置区，沿现有道路向G324展线，采用右进右出进接入G324右侧辅道，路基宽18米。公路等级为三级公路兼城市支路设计标准，设计时速为30km/h，双向4车道，水泥混凝土路面。项目总投资约2640.97万元，其中建安合同价约1138.4950万元。该工程于2018年8月20日开工，2019年4月19日完工。

主要工程数量：

路基挖方1.9364万立方米，路基填方3.5051万立方米，防护及排水1387立方米，路面（含人行道）1.4586万平方米。

(二)项目组织

本项目由晋江市路桥建设开发有限公司作为业主单位对工程实施全面管理，福建省交通规划设计院承担设计工作，江西交通建设工程监理所实施施工监理，江西海西交通工程有限公司负责施工。

二、工程质量鉴定工作依据及内容

(一)工程质量鉴定工作依据

1.《公路工程竣(交)工验收办法》(2004年第3号令)

2.《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)

3.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)

4.《福建省交通运输厅关于印发福建省农村公路建设管理实施细则的通知》（闽交建[2018]89号）

5.公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）

6.工程施工合同、施工图设计及经批准的变更设计文件

7.质监机构中间检查及抽检资料

8.监理工程师对工程质量评定资料

(二)鉴定工作内容

根据《福建省公路水运工程质量监督实施细则》的要求，项目建设单位组织对全线外观质量进行检查，并于2019年5～7月委托福建省公路工程试验检测中心站对工程实体12个项目进行检测（试验检测结果见专项《试验检测报告》），并于2019年10月30日向我局提交《关于纵二线出口加工区安置地连接线工程申请竣（交）工验证性检测的报告》。

三、检测指标、外观质量检查、内业资料审查结果

(一)主要技术指标复测结果及分析

2019年9月26日，我局组织对《检测报告》的检测指标进行验证性检测，检测数据基本真实有效。

(二)外观检查情况

通过对工程外观质量进行的检查，认为施工质量总体上较好，未发现有影响交通运营安全的外观缺陷。

(三)工程质量用户满意度调查情况

项目法人对本工程项目评价为基本满意。

四、鉴定评分及质量等级结论

按《公路工程质量鉴定办法》规定，本工程共抽查2个单位工程（含2个分部工程）。

经鉴定，本项目质量鉴定得分为87.58分，建设项目工程质量等级为合格，合同段工程质量等级评定为合格。

五、存在的主要问题与建议

(一)局部石质栏杆破损；

(二)局部标线有污染现象；

(三)内业资料未归档整理，并组织专项验收。

晋江市交通运输局 2019年12月26日印发