产品质量监督抽查实施细则

CCXZ-XS 003—2022

童   鞋

2022-02-10实施

福建省鞋类产品质量监督检验中心

童鞋产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于晋江市市场监督管理局组织的生产领域内的童鞋产品质量监督抽查，抽查产品范围包括一般穿用的儿童旅游鞋、儿童皮鞋、童皮凉鞋、童拖鞋、童胶鞋。本细则内容包括企业规模划分、术语和定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则、附加说明。

其他行政司法机关下达（或委托）的抽检可参照执行本细则。

2 企业规模划分

本次抽检不涉及企业规模划分。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

3.1童鞋

鞋号≤250，供年龄在3周岁至14周岁儿童穿用的鞋。

3.2婴幼儿鞋

鞋号≤170，供年龄在36个月以内（含）的婴幼儿穿用的鞋。

3.3 皮革

猪、牛、羊及其他动物皮采用各种工艺，各种鞣剂鞣制加工制成的各种皮革。

4 检验依据

GB 30585-2014   儿童鞋安全技术规范

GB 25036-2010   布面童胶鞋

相关的法律法规、部门规章和规定

5 抽样要求

5.1抽样方法

5.1.1抽样样品应为同一批次的产品。

5.1.2随机抽取生产领域内晋江市生产企业生产的童鞋产品，也可抽取流通领域内的旅游鞋产品。由本中心进行抽样。样品的最后确认工作统一由本中心负责。

在生产领域抽检的样品必须在受检单位成品仓库并经受检单位检验合格、近期（一年内）生产的、未经使用过的产品中随机抽取；

在流通领域抽检的样品必须在受检单位仓库或柜台内近期（二年内）生产的、未经使用过的标示合格的待销产品中随机抽取。

5.2抽样数量

5.2.1抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.2 抽样数量

抽取样品数一般为3双，其中2双作为检验样品，其余1双作为备用样品。

备用样品封存于受检单位。

注：若产品名称标明童鞋而采用成鞋标准，且产品鞋号≤250的,按童鞋标准进行抽检；并在抽样单注明。

5.3 注意事项

5.3.1样品处置

5.3.1.1样品应由受检单位代表进行签名确认。在抽样现场立即封样，封样时应当有防拆封措施。检验用样品及备用(复检)样品应分别封样。

童胶鞋（其余种类童鞋不用）：检验和备样用样品的其中各1双（化学检测用样）用保鲜膜袋封装后再装入鞋盒或外包装袋，然后进行封样。

本中心检验室接收样品时，应仔细查验，以保证检验前样品的完整性和真实性。

5.3.1.2 备用样品封存受检单位时，抽样人员应告知受检单位备用样品的用途、重要性、保存条件、拆封的后果等情况。

5.3.1.3抽取的样品在运送和保存时不应重压、受潮、暴晒、雨雪淋或与油及酸、碱等腐蚀物质放在一起；保持通风干燥，防潮，避免高温环境；远离化学物质、液体侵蚀；避免尖锐物品的戳、划。

5.3.1.4试毕样品的留样期：

一般到异议期（受检单位收到报告后15天）满后90天。

留样期满后上报泉州市市场监督管理局备案，由本中心作销毁处理。

5.3.2 抽样单

生产领域：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。受检单位代表应对抽样单的内容进行签名确认。

流通领域：应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。受检单位代表对抽样单的内容进行签名确认。

6 检验要求

6.1检验项目及重要程度分类

6.1.1童旅游鞋、童皮鞋、童皮凉鞋、童拖鞋检验项目及重要程度分类见表1

表1

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014中表1 | A | / |
| 2 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014中表1 | A | / |
| 3 | 重金属总量 | GB 30585-2014中表1 | A | / |
| 4 | 物理机械安全性能 | 钉尖 | GB 30585-2014中5.1 | A | / |
|  |  | 锐利尖端锐利边缘 | GB 30585-2014中5.1 | A | / |
|  |  | 断针 | GB 30585-2014中5.1 | A | / |
|  |  | 附件 | GB 30585-2014中5.1 | A | 鞋号≤170的婴幼儿鞋 测拉力 |
|  |  | 有效跟高 | GB 30585-2014中5.1 | A | / |

6.1.2布面童胶鞋检验项目及重要程度分类见表2

表2

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 重要程度分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 25036-2010中表1 | A | 检验部位为鞋面、鞋里及内底纺织材料、合成革、人造革 |
| 2 | 可分解芳香胺染料 | GB/T 25036-2010中表1 | A |  |
| 3 | 可萃取重金属 （Pb、Cd、As） | GB/T 25036-2010中表1 | A |  |
| 4 | 物理机械安全性能 | 断针检测 | GB/T 25036-2010中表2 | A | / |
|  |  | 可触及的锐利尖端、边缘 | GB/T 25036-2010中表2 | A | / |
|  |  | 小附件 | GB/T 25036-2010中表2 | A | 适用于鞋号≤170的 婴幼儿鞋 |

注：A为极重要质量项目 ； B为重要质量项目。

极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

6.2检验安排：

物理机械安全性能项目检验第1双样品；化学检验项目检验第1、2双样品。

6.3.注意事项：

6.3.1童旅游鞋、童皮鞋、童皮凉鞋、童拖鞋

6.3.1.1邻苯二甲酸酯、重金属总量、富马酸二甲酯测试部位为鞋上可以触及的材料，包括织物、有合成涂层的人造革和皮革类材料、鞋底聚合物材料（如EVA、TPR、PU、PVC等）、滴塑、TPU、PVC、热切膜等聚合物材料。

6.3.1.2 化学检验的部位及项目由本中心确定；一个项目测试1个部位。如材料数量或者其他原因不能满足测试要求，则该材料不测或仅针对部分项目进行检测。检测报告应注明测试的部位及材料，结果仅对所测材料负责。

6.3.2童胶鞋

6.3.2.1甲醛含量、可分解有害芳香胺染料含量检测鞋上可触及的皮革类和纺织品类材料，合成人造革类材料不做。如果这些部位的材料不能满足测试要求则不必测试（如没有皮革类和纺织品类材料或者数量不满足要求）。鞋里、鞋垫、无鞋里时与脚接触的帮面材料的甲醛项目按B类（直接接触皮肤材料）要求进行判定，否则按C类（非直接接触皮肤类材料）要求进行判定。

6.3.2.2重金属测试鞋上可以触及的材料，包括织物、有合成涂层的人造革和皮革类材料、鞋底聚合物材料（如EVA、TPR、PU、PVC等）、滴塑、TPU、PVC、热切膜等聚合物材料。

6.3.2.3 化学检验的部位: 甲醛含量、可分解有害芳香胺染料测试1个部位,重金属项目测试1个部位。如材料数量或者其他原因不能满足测试要求，则该材料不测或仅针对部分项目进行检测。检测报告应注明测试的部位及材料，结果仅对所测材料负责。

7 判定原则

7.1经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，属于严重不合格。

7.2结论用语

对检验项目均符合标准的，即判为：经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，判定为合格。

对非严重不合格的，即判为：经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，判定为不合格。

对严重不合格的，即判为：经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，判定为不合格，属于严重不合格。

8 异议处理原则

8.１　不合格异议申请与受理

受检单位对监督检验结果有异议的，应自收到检验报告之日起十五日内，以书面形式向晋江市市场监督管理局申请复检。

受理复检申请的部门应当自受理申请之日起五个工作日内做出受理决定，不具备复检条件的应当以书面形式向申请人说明理由。

8.２　复检样品

对具体检验项目的检测结果有异议，确需对不合格项目进行复验的，复检样品应优先采用原检验样品，当原检验样品无法复验时，应采用备用样品。

8.３　复检结论

复检结果仍不合格的，维持原检验结果不变；当复检结果合格的，以复检结果为准。

8.４　复检费用

确需对不合格项目进行复检的，异议申请人应在收到受理通知书之日起五个工作日内将复检费用（必要时含样品运输费用）预先支付给复检机构，否则视同放弃异议权利。

复检结论与原检验结论不一致的，复检检验费用由原检验机构退还异议申请人。

8.５　不予复检的情况

（1）超过法定期限提出复检申请的；

（2）被检方提出复检时，备用产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况；

9 附加说明 本细则编写单位：福建省鞋类产品质量监督检验中心

本细则由晋江市市场监督管理局管理。

编制：                            审核：                        批准：