2019年9月16日至2019年9月20日期间作出的建设项目环境影响报告表审批决定全文

项目一

项目名称：福建邦研油脂科技股份有限公司食用油脂制品生产项目

环评审批编号：2019年0143

环评审批时间：2019年9月16日

审批决定全文：

根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050632号）意见，同意该福建邦研油脂科技股份有限公司食用油脂制品生产项目在晋江市经济开发区（安东园）园东路27号暂租暂租泉州亲亲食品有限公司B区3楼闲置厂房（闽（2018）晋江市不动产权第0029947号）的场所按本环评内容建设经营，具体要求如下：

- 固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。废活性炭贮存应执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。

- 项目蒸汽冷凝水回用于生活用水，生活污水应处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级限值及及泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入泉荣远东污水处理厂处理。

- 项目应落实废气治理措施，加强车间通风换气和职工劳动防护措施。项目应规范设置排气筒，有组织排放废气中非甲烷总烃、臭气浓度应经环保设施收集处理达到DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》中其他行业要求、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》后通过15米高排气筒排放。无组织排放非甲烷总烃浓度须符合DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表2、表3监控点浓度限值要求，厂区内无组织排放非甲烷总烃任意一次监控浓度执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A限值要求；厂界臭气浓度符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级新改扩建标准要求。

- 项目应采取有效消声减振措施。厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即： 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 项目生产车间应落实地下水防渗措施，按规范要求开展地下水防渗工作，同时加强日常管理、巡查和维护，杜绝跑冒滴漏现象。同时储罐区应设置围堰，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境时间应急预案。

- 项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

- 如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。

项目二

项目名称：泉州市蔚蓝环保科技有限公司实验室项目

环评审批编号：2019年0144

环评审批时间：2019年9月18日

审批决定全文：

根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050468号）意见，同意泉州市蔚蓝环保科技有限公司实验室项目在晋江市青阳街道迎宾路1号暂租福建省晋江市青阳荣健鞋服配件有限公司（晋国用（2013）第00257号）1#楼4F的场所按本环评内容建设经营，具体要求如下：

- 项目建设施工期应落实本环评中提出的施工环保措施；施工废水应经收集沉淀处理回用，不得任意排放；施工人员生活污水依托租用民房现有污水处理设施处理，不得任意排放；应严格执行GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的有关规定；施工现场的建筑垃圾应定点堆放，及时清理、妥善处置；应按国家《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求制定施工扬尘防范措施，避免对周围大气环境产生太大影响，堆场及物料运输必须有防尘措施。

- 固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。实验室产生的药品废液、废药品瓶贮存等环节应执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。

- 应配套实验废水处理设施，外排废水必须处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江仙石污水处理厂进水水质要求后排入晋江仙石污水处理厂处理。

- 项目应落实废气治理措施，加强实验室通风换气和职工劳动防护措施。实验废气必须收集处理至符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准后通过40米排气筒排放，其中有非甲烷总烃参照执行DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中非甲烷总烃排放限值后通过不低于40米的排气筒排放。

- 应采取有效消声减振措施，项目邻迎宾路一侧厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的4类标准限值，即：昼间≤70dB(A)；夜间≤55dB(A)；厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准限值，即：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)。

- 项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境时间应急预案。

- 应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

请晋江市环境保护行政执法大队直属一中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。

项目三

项目名称：晋江诚龙鞋业有限公司拖鞋生产项目

环评审批编号：2019年0145

环评审批时间：2019年9月18日

审批决定全文：

根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050633号）意见，同意该晋江诚龙鞋业有限公司拖鞋生产项目在晋江经济开发区五里园欣鑫路24号暂租福建咔酷德儿童用品有限公司（晋国用（2012）第01321号）1号生产厂房5楼及1楼右侧的闲置场所按本环评内容建设经营，具体要求如下：

- 固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善贮存处置，不得任意排放。废活性炭、废UV灯管及废原料空桶贮存及运输等环节应执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般固废贮存应执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的要求。

- 项目生活污水应处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入晋江泉荣远东污水处理厂处理。

- 项目应落实废气治理措施、加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒。项目外排废气中颗粒物必须收集并经环保设施处理到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准后通过15米的排气筒排放，非甲烷总烃必须收集并经环保设施处理到DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表1“其他行业”标准后通过15米的排气筒排放。无组织颗粒物、非甲烷总烃必须分别符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值、DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表2、表3监控点浓度限值要求，厂区内无组织排放非甲烷总烃任意一次监控浓度执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A限值要求。

- 项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即： 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

- 应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源（以电为能源），不得擅设燃煤、油锅炉。不得使用再生料粒，不得设置清洗工序。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

- 如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。