2020年1月19日到2020年1月23日期间作出的建设项目环境影响报告表审批决定全文

项目一

项目名称：晋江品尊鞋材有限公司年产500万双鞋底生产项目

环评审批编号：2020年0012

环评审批时间：2020年1月19日

审批决定全文：

根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C051062号）意见，同意该晋江品尊鞋材有限公司年产500万双鞋底生产项目在晋江市西滨镇西滨农场暂租泉州市星达鞋服材料有限公司（闽（2019）晋江市不动产权第0038737号）东北侧闲置厂房的场所按本环评内容建设经营，具体要求如下：

- 固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善贮存处置，不得任意排放。废活性炭、废UV灯管贮存及运输等环节应执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般固废贮存应执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的要求。

- 项目生活污水应处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准及晋江市南港污水处理厂进水水质要求后排入晋江市南港远东污水处理厂处理。

- 项目应落实废气治理措施、加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒。外排有机废气、颗粒物必须分别收集并经环保设施处理达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表4标准要求后通过15米高排气筒排放。燃天然气锅炉废气应收集处理达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气锅炉标准要求后通过15米高排气筒排放。无组织排放颗粒物、挥发性有机物必须分别符合GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》及GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。

- 本项目污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.2384t/a，氮氧化物≤0.9538t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发《进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见》的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增二氧化硫、氮氧化物排放指标。

- 应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准，即： 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

- 项目环境防护距离范围为生产车间外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

- 应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。不得使用再生料粒，不得设置清洗工序。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。项目污染防治措施未到位前不得投入运营。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

- 如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队陈埭中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。

项目二

项目名称：晋江市有养有方食品有限公司年产威化饼300吨项目

环评审批编号：2020年0013

环评审批时间：2020年1月19日

审批决定全文：

根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050672号）意见，同意该晋江市有养有方食品有限公司年产威化饼300吨项目在晋江市经济开发区（食品园）选址的场所按本环评内容建设经营，具体要求如下：

- 固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善贮存处置，不得任意排放。一般固废贮存及处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。

- 项目冷却水应循环使用，不得外排。项目生产废水和生活污水必须排入食品园污水处理厂处理，经食品园污水处理厂处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准及晋江南港污水处理厂进水水质要求后排入晋江南港污水处理厂处理。

- 项目应落实废气治理措施、加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒。烘烤油烟废气必须收集处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表2大型规模标准要求后通过15米排气筒排放。燃天然气锅炉废气应收集处理达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2燃气锅炉标准要求后通过15米高排气筒排放。

- 根据晋排污权函[2019]13号（福建省排污权指标交易凭证编号：19350501001494-5、19350501001494-6、19350501001645-5、19350801001596-5、19350801001596-6、19350501001740-6、19350801001714-6、19350501001740-5、19350801001714-5、19350501001645-6）意见，本项目污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.089t/a，氨氮≤0.0089t/a，二氧化硫≤0.24t/a，氮氧化物≤0.95t/a。

- 项目应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即： 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

- 如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。

项目三

项目名称：晋江市福百聚鞋材有限责任公司年加工800吨鞋用材料项目

环评审批编号：2020年0014

环评审批时间：2020年1月19日

审批决定全文：

根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C051068号）意见，同意该晋江市福百聚鞋材有限责任公司年加工800吨鞋用材料项目在晋江市经济开发区（五里园）暂租晋江市协兴卫生用品有限公司（晋国用（2012）第01957号）厂区中部闲置厂房的场所按本环评内容建设经营，具体要求如下：

- 固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。

- 项目冷却水应循环使用，不得外排。项目生活污水应处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级限值及及泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入泉荣远东污水处理厂处理。

- 项目应落实废气治理措施，加强车间通风换气和职工劳动防护措施。排气筒的设置应符合规范要求。外排废气中颗粒物应收集并环保环保措施处理达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准后通过15m高排气筒排放。厂界颗粒物浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求。

- 项目应采取有效消声减振措施。厂界噪声排放执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即： 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

- 项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

- 项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用电能源，不得擅设燃煤、油锅炉。不得从事单纯混合或分装外的工序。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

- 如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强对项目建设单位落实环保措施的监督管理工作。