根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告书的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市行政审批服务中心环保窗口     邮编：362200

## 项目一：

泉晋环评〔2020〕书2号

泉州市生态环境局关于晋江昌裕金鞋材

有限公司年再生EVA塑料1000吨

项目环境影响报告书的批复

晋江昌裕金鞋材有限公司：

你公司报送的由南京向天歌环保科技有限公司编制的《晋江昌裕金鞋材有限公司年再生EVA塑料1000吨项目环境影响报告书》（报批本）（以下简称报告书）及要求审批的报告收悉。根据专家组评审意见、专家组长复审意见及报告书评价结论，经我局研究同意，现批复如下：

一、根据报告书结论、专家审查意见、晋江市发展和改革局《福建省企业投资项目备案证明（内资）》（闽发改备〔2018〕C05105号）、出租方土地证（晋国用（2006）第01012号）、晋江市城乡规划局文件（晋规函〔2018〕176号），在你公司严格执行国家、省有关的环保法律、法规和标准，落实报告书提出的各项环保对策和风险防控措施，强化安全生产意识，杜绝突发性污染事故发生，完善各项环保基础设施建设，认真做好生态防范及污染防治工作，实现污染物达标排放，将污染物总量控制在规定范围内等前提下，从环保角度原则同意你单位建设项目办理环境影响评价审批手续。项目租赁福建省晋江市大自然彩色印刷有限公司厂房B区一楼闲置车间进行EVA塑料再生生产，租赁面积1000平方米，项目建设两条EVA塑料再生生产线，一条为EVA再生塑料粉末生产线，一条为EVA再生塑料薄膜生产线，年再生EVA塑料1000吨，项目建设内容、工程组成、生产工艺、环境保护对策措施、使用的原辅材料的种类和清洁度以及来源等以报告书核定为准。经批复后的报告书可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、你公司加强环境管理工作，严格落实报告书提出的各项环保措施和风险防控措施，做好各项污染防治工作，必须确保污染物排放达到国家排放标准，采取的生态保护措施必须有效预防和控制生态破坏；项目产品、生产工艺应严格执行国家产业政策，不断完善环境管理制度，生产中应推行清洁生产工艺，采用国内外先进的装置设备和生产工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上减少污染物排放量，有效提升清洁生产水平；选用技术工艺成熟可靠的污染治理设施，确保各项污染物稳定达标排放，减少污染物排放量，并满足清洁生产要求。

2、项目应严格按环评内容生产经营，项目废塑料再生活动过程中占地范围不得超过环评报告分析的占地范围和面积，项目原材料应使用清洁的EVA塑料，生产过程中不得使用掺杂有毒有害和危险性物质的废塑料，不得使用属于医疗废物和危险废物的废塑料，不得使用携带有液体、含有卤素的、五金类的废塑料，项目若出现经营占地超过环评报告分析的占地范围、面积和擅自设置对原材料进行清洗工序以及使用报告书分析的原材料之外的废塑料进行再生利用活动，则建设单位应重新报批环评文件。项目废塑料再生利用过程必须符合HJ/T364-2007《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》中的废塑料的回收、运输和贮存要求、预处理和再生利用要求、制品要求、管理要求。

3、项目生活废水应经处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准和南港污水处理厂进水水质要求后经市政排污管网排入晋江市南港污水处理厂集中处理；项目机台冷却水循环回用，不外排。

4、项目塑料再生工序产生的废气应收集经环保设施净化处理达标后通过排气筒排放，外排废气中主要污染物排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4标准限值。臭气污染物排放浓度执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准及表1二级新改扩建标准。项目应不断提高废气的收集效率，减少无组织排放量，项目产生的无组织排放废气同时执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》和GB37822

-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关的无组织排放标准限值和控制要求。应按规范设置排气筒，排气筒的高度不得低于报告书及排放标准的要求，所有排气筒均应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。

5、你公司应按报告书的要求落实地下水污染防治措施，开展分区防渗工作，在有害物质可能渗漏的区域按规范、标准采取防渗设计施工，防渗等级、防渗性能必须达到相关的要求，同时应加强日常管理、巡查和维护，防止污染物跑、冒、滴、漏。地下水污染治理措施未全部到位或防渗措施不符合相关规范，项目均不得投入生产。你公司应科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染，实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建设地下水污染防治应急响应体系，防止地下水污染。地下水污染防治措施是否全部到位及是否可行应纳入本项目竣工环保验收的主要内容。

6、你公司应认真落实报告书提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标排放，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

7、你公司应加强危险废物的收集、贮存与转运的管理，项目产生的危险废物应分类收集、储存，定期交由具有相应资质的单位进行处理处置，危险废物贮存、收集、运输活动应符合HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》和GB18597-

2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求；一般工业固废及生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及符合环境保护部公告2013年第36号修改单要求。

8、项目应制定各项相关的环保管理制度，落实生态防范及污染防治工作，制定完善的环境监测制度和监测计划，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，制定自行监测方案，开展常规监测工作，确保各项污染物稳定达标排放；应按监测计划的内容定期开展生产过程排放的污染物监测及周边环境质量监测，评价环保设施及其治理效果，并采取相应的措施；应落实各项清洁生产措施，清洁生产水平不得低于国内清洁生产先进水平。

9、项目生产及原辅料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可行、有效的环境风险防控及应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案并备案，应配套足够容积的自流式事故应急池，并按规范配置足够的应急物资与装备。严格落实环境风险防范措施，采取的环境风险防控和应急措施必须满足环境风险管控要求。环境风险防控措施、应急设施、应急物资、应急人员等是否全部到位及可行应纳入本项目竣工环保验收的主要内容。

10、项目经营活动还应满足应急、安全、消防、自然资源等相关部门的管理要求。

11、你公司应积极配合自然资源局、陈埭镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作，项目环境防护距离范围以生产车间边界外延100m范围内的区域，在该区域内不得规划和建设居住区、医院、学校、食品加工等大气敏感目标，不宜作为无公害蔬菜、有机食品建设基地，若本项目环境防护距离范围内出现上述敏感目标，你公司应立即停止生产。

三、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。项目应按规定办理竣工环保验收手续，验收合格后方可投入正式生产。

四、若今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请晋江市环境保护行政执法大队陈埭中队对项目建设单位环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况进行监督检查。

泉州市生态环境局

2020年3月24日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局、工信局，陈埭镇人民政府，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护应急中心、市环境保护监测站、市固体废物与化学品环境管理中心、市环境保护行政执法大队陈埭中队、南京向天歌环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室               2020年3月24日印发

泉晋环评〔2020〕书3号

泉州市生态环境局关于展宏（福建）板业发展有限公司年增产40万m2人造板项目

环境影响报告书的批复

展宏（福建）板业发展有限公司：

你公司报送的由厦门昱润环保科技有限公司编制的《展宏（福建）板业发展有限公司年增产40万m2人造板项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称报告书）及要求审批的报告收悉。根据专家组评审意见、专家组长复审意见及报告书评价结论，经我局研究同意，现批复如下：

一、根据报告书结论、专家审查意见、晋江市发展和改革局《福建省企业投资项目备案证明》（闽发改备〔2019〕C050539号）、出租方晋江中豪汽车销售服务有限公司土地证（晋国用（2010）第01156号），在你公司严格执行国家、省有关的环保法律、法规和标准，落实报告书提出的各项环保对策和风险防控措施，强化安全生产意识，杜绝突发性污染事故发生，完善各项环保基础设施建设，认真做好生态防范及污染防治工作，实现污染物达标排放，将污染物总量控制在规定范围内等前提下，从环保角度原则同意你单位建设项目办理环境影响评价审批手续。项目扩建部分建设2条组合冷库用隔热夹芯板自动生产线，年增产聚氨酯夹芯板40万m2，项目建设内容、工程组成、生产工艺、环境保护对策措施、使用的原辅材料的种类、数量等以报告书核定为准。经批复后的报告书可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、你公司必须严格落实报告书提出的各项环保措施，做好各项污染防治工作。项目产品、生产工艺应严格执行国家产业政策，完善环境管理制度，生产中应推行清洁生产工艺，采用国内外先进的装置设备和生产工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上减少污染物排放量，禁止未经环评审批选用国家禁止或限制类的原辅材料。选用技术工艺成熟可靠的污染治理设施，确保各项污染物稳定达标排放，减少污染物排放量，并满足清洁生产要求。

2、厂区排水应实行雨污分流制，雨水排入雨水管网。项目生活废水应经污水处理设施处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准及泉荣远东污水处理厂进水水质要求排入泉荣远东污水处理厂处理。

3、项目切割工序产生的粉尘应收集经环保设施净化处理达标后通过排气筒排放，外排废气中的颗粒物浓度执行GB16297-

1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，无组织排放颗粒物浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织标准限值。项目储罐区产生的呼吸废气及发泡工序产生的工艺废气应收集经环保设施处理达标后通过排气筒排放，外排废气中的主要污染物浓度执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表4排放限值及DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表1限值要求；项目无组织废气执行GB

31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》、DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》、GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A中表A.1等标准中相关的无组织排放标准限值和控制要求。项目应不断提高废气的收集效率，减少无组织排放量。应按规范设置排气筒，排气筒的高度不得低于报告书及排放标准的要求，所有排气筒均应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。

4、你公司应按报告书的要求落实地下水污染防治措施，开展分区防渗工作，在有害物质可能渗漏的区域按规范、标准采取防渗设计施工，防渗等级、防渗性能必须达到相关的要求，同时应加强日常管理、巡查和维护，防止污染物跑、冒、滴、漏。地下水污染治理措施未全部到位或防渗措施不符合相关规范，项目均不得投入生产。你公司应科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染，并建设应急响应体系采取适当的防治措施，防止地下水污染。地下水污染防治措施是否全部到位及是否可行应纳入本项目竣工环保验收的主要内容。

5、你公司应当在涉及有毒有害物质贮存、运输等环节采取有效措施，罐区四周应建设足够高的围堰，加强防渗防漏、检修和管理，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免对土壤受到污染。

6、你公司应认真落实报告书提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标排放，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

7、你公司应加强危险废物的收集、贮存与转运的管理，项目产生的危险废物应分类收集、储存，定期交由具有相应资质的单位进行处理处置，危险废物贮存、收集、运输活动应符合HJ

2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求，活性碳应按报告书的要求定期更换，你公司应每个月向所在环境保护行政执法中队书面报告活性碳的更换情况及储存状况；一般工业固废及生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及符合环境保护部公告2013年第36号修改单要求。

8、项目应制定各项相关的环保管理制度，落实生态防范及污染防治工作，制定完善的环境监测制度和监测计划，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，制定自行监测方案，开展常规监测工作，确保各项污染物稳定达标排放；应按监测计划的内容定期开展生产过程排放的污染物监测及周边环境质量监测，评价环保设施及其治理效果，并采取相应的措施；应落实各项清洁生产措施，清洁生产水平不得低于国内清洁生产先进水平。

9、项目生产及原辅料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可行、有效的环境风险防控及应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案并备案，应配套足够容积的自流式事故应急池，并按规范配置足够的应急物资与装备。严格落实环境风险防范措施，采取的环境风险防控和应急措施必须满足环境风险管控要求。环境风险防控措施、应急设施、应急物资、应急人员等是否全部到位及可行应纳入本项目竣工环保验收的主要内容。

10、项目经营活动还应满足应急、安全、消防、自然资源等相关部门的管理要求。

11、你公司应积极配合自然资源局、经济开发区管委会等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作，项目环境防护距离范围为1#生产车间外延50m的区域和2#生产车间外延50m的区域，在该区域内不得规划和建设居住区、医院、学校、食品加工等大气敏感目标，不宜作为无公害蔬菜、有机食品建设基地，若本项目环境防护距离范围内出现上述敏感目标，你公司应立即停止生产。

三、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。项目应按规定办理竣工环保验收手续，验收合格后方可投入正式生产。

四、若今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队对项目建设单位环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况进行监督检查。

泉州市生态环境局

2020年3月24日

抄送：泉州市生态环境局，市发改局、自然资源局、水利局、工信局，经济开发区管委会，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护应急中心、市环境保护监测站、市固体废物与化学品环境管理中心、市环境保护行政执法大队直属二中队、厦门昱润环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室               2020年3月24日印发