晋政灵〔2020〕46号

晋江市人民政府灵源街道办事处关于

印发《林口水库2020年水库防洪

调度运用计划》的通知

相关社区、相关单位：

《林口水库2020年水库防洪调度运用计划》已研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

晋江市人民政府灵源街道办事处

2020年4月17日

抄送：晋江市水利局、防汛办。

晋江市灵源街道党政办                      2020年4月17日印发

晋江市灵源街道林口水库

2020年水库防洪调度运用计划

二○二○年三月

目   录

水系图

工程特性表

1水库基本情况	- 6 -

1.1 流域水文气象特点	- 6 -

1.2 工程概况	- 6 -

2水库大坝安全运行情况	- 8 -

2.1 工程运行管理	- 8 -

2.2 大坝安全鉴定结论	- 8 -

2.3大坝防洪能力复核	- 9 -

2.4水雨情遥测系统、洪水预报调度系统运行情况	- 13 -

3水库大坝防洪情况	- 19 -

3.1 水库防洪标准	- 19 -

3.2下游防洪对象、任务	- 19 -

3.3上年度调度情况	- 19 -

4洪水调度运用计划	- 20 -

4.1 洪水调度原则	- 20 -

4.2 汛期划分	- 20 -

4.3调洪成果	- 21 -

林口水库工程特性表

| 水库名称 | 林口水库 | 主管部门 | 晋江市水利局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理机构名称 | 灵源街道办事处 | 所在地点 | 晋江市灵源街道林口社区 |
| 地理 位置 | 东经 | 118度32分 | 开工日期 | 1955年12月 | 所在河流 | 梧垵溪 |
|  | 北纬 | 24度45分 | 竣工日期 | 1961年4月 | 高程基准 | 1985国高 |
| 项目 | 资料记载 | 本次复核 | 主要水工建筑物 | 资料记载 | 本次复核 |
| 集雨面积(km2) | 1.05 | 1.04 | 主坝 | 坝型 | 均质土坝 |
| 河流比降（‰） | / | 64.4 |  | 坝项高程(m) | 46.94 | 46.80 |
| 主河道长度（km） | / | 1.81 |  | 墙顶高程(m) | / | 47.70 |
| 多年平均降水量（mm） | / | / |  | 最大坝高(m) | 13.20 | 13.06 |
| 多年平均径流量（万m3） | / | / |  | 坝顶长度(m) | 372 | 364 |
| 正常蓄水位（m） | 44.19 | 44.19 |  | 坝顶高度(m) | 3.0 | 4.4 |
| 死水位（m） | 38.98 | 38.98 | 副坝 | 坝型 | / |
| 设计重现期（年） | 30 | 30 |  | 坝项高程(m) | / | / |
| 校核重现期（年） | 300 | 300 |  | 墙顶高程(m) | / | / |
| 设计洪水位（m） | 45.11 | 45.31 |  | 最大坝高(m) | / | / |
| 相应洪峰流量(m3/s) | / | 22.50 |  | 坝顶长度(m) | / | / |
| 相应洪水总量（万m3） | / | 35.54 |  | 坝顶高度(m) | / | / |
| 校核洪水位（m） | 45.49 | 45.86 | 溢洪道 | 型式 | 宽顶堰 | 宽顶堰 |
| 相应洪峰流量(m3/s) | / | 37.70 |  | 堰顶高程(m) | 44.19 | 44.19 |
| 相应洪水总量（万m3） | / | 58.04 |  | 净宽(m) | 5.0 | 5.0 |
| 地震基本烈度 | Ⅶ | Ⅶ |  | 最大下泄流量(m3/s) | 10.80 | 17.50 |
| 设计抗震烈度 | Ⅶ | Ⅶ |  | 消能型式 | / | / |
| 库容特性 | 总库容(万m3) | 60.45 | 61.62 |  | 启闭设备 | / | / |
|  | 调洪库容(万m3) | 19.45 | 21.06 | 放水涵洞 | 型式 | 无压箱涵套De400PE管 |
|  | 兴利库容(万m3) | 39.50 | 40.14 |  | 长度(m) | 44.60 |
|  | 死库容(万m3) | 1.50 | 0.42 |  | 断面尺寸(m) | 箱涵0.6m×0.8m |
| 工程效益 | 有效灌溉面积（亩） | 2009 |  | 进口高程(m) | 38.98 |
|  | 设计灌溉面积（亩） | 2560 |  | 出口底高程(m) | 37.20 |
|  | 保护人口（人） | 7124 |  | 最大输水流量(m3/s) | 0.17 |
|  | 保护城镇 | 灵源街道 |  | 放水型式 | 插板门盖 |
|  | 保护耕地（亩） | 2800 |  | 启闭设备 | 1台3t手动螺杆式启闭 |

# 1水库基本情况

## 1.1 流域水文气象特点

林口水库位于晋江市灵源街道林口社区，系属晋江市梧垵溪流域上游支流，大坝位于东经118°32′，北纬24°45′，是一座以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。

林口水库坝址以上集水面积为1.05km2，主河道河长2.02km，主河道平均坡降46.3‰。

本流域暴雨频繁发生，集中在4～9月的锋面暴雨和台风暴雨，特大暴雨主要还是台风暴雨。一次暴雨持续时间一般不超过三天，特别是台风暴雨，时间短，强度大，还伴随着大风。

## 1.2 工程概况

林口水库位于晋江市灵源街道林口社区，系属梧垵溪流域，是一座以农业灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。

林口水库工程等别为Ⅴ等工程，主要建筑物为5级，水库下游有林口社区及泉安公路通过，水库设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，溢洪道消能防冲标准采用10年一遇。林口水库始建于1955年12月，1961年4月竣工并投入运行。坝址以上控制流域面积为1.05km2，主河道长2.02km，河道比降46.3‰，设计洪水位（P=3.33%）45.31m（85国家高程基准，下同），校核洪水位（P=0.33%）45.86m，水库总库容53.52万m3，正常蓄水位44.19m。

水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵洞组成。

大坝为均质土坝，最大坝高13.2m，坝顶长372m，坝顶高程46.94m，防浪墙顶高程47.74m，坝顶宽4.0m。大坝迎水坡41.30m以上为预制混凝土板护坡，38.98m～41.30m为干砌块石护坡，坡比自上而下为1:2.0、1:3.0，于高程38.98m处设1.5m宽的平台；大坝背水坡为草皮护坡，两段坡比均为1:1.5，在高程38.94m处设8.1m宽的平台；背水坡坝脚设有排水棱体，排水棱体顶部高程37.14m，顶宽1.0m，排水棱体内、外坡坡比分别为1:1、1:1.5。

溢洪道位于大坝左侧，进口为开敞式宽顶堰，堰顶高程44.19m，堰顶净宽5.0m，全长531m。原设计溢洪道桩号溢0-060～溢0-012为进口段，溢0-012～溢0+000为控制段，溢0+000～溢0+471为泄槽段；溢洪道泄槽段溢0+000～溢0+106.4坡降为0.0025，溢0+110.4～溢0+204.3坡降为0.005，溢0+208.3～溢0+315坡降为0.002，溢0+315～溢0+331坡降为0.133，溢0+331～溢0+471坡降为0.036，溢洪道桩号溢0+102～溢0+122、溢0+200～溢0+220、溢0+311～溢0+471段底板、侧墙采用浆砌块石砌筑，其它段无护砌，溢洪道基础位于残积砂质粘性土上，溢洪道末端未设消力池。溢洪道最大泄量17.5m3/s。

输水涵洞位于大坝的右侧，进口底高程38.98m，出口底高程37.20m，为深埋式浆砌条石无压箱涵，其断面净尺寸为0.6×0.8m（宽×高）。放水设备为插板门盖，启闭设备为手动螺杆启闭机1台，启闭力3t，最大泄量0.257m3/s。输水涵洞基础为土基。

# 2水库大坝安全运行情况

## 2.1 工程运行管理

林口水库现由晋江市灵源街道办事处负责管理。

林口水库工程安全监测项目为巡视检查、水文气象的监测。

巡视检查采用人工观测，每月3至4次进行日常巡视检查, 在汛期4月至10月2天巡视检查1次。通过水库管理人员经常到坝上察看，检查坝坡的完好情况、有否存在白蚂蚁活动迹象、背水坡坡面有无潮湿、岸坡周围有无漏水、裂缝等，掌握水库安全运行情况。同时结合日常巡视，每年汛前、汛后各进行一次全面大检查，汛期轮流上坝值班，加强巡查力度。

水文气象监测是通过水文测报系统采集所需要的水文信息，重点实时动态信息设置雨量、水位传感器由遥测终端机实时采集并传输到中心站。通过水文测报系统能够实时采集、存储雨量及水位数据。

林口水库目前大坝坝体、溢洪道、输水涵洞等运行情况均较好，从大坝50多年的运行情况看，大坝质量基本能够满足现状防洪标准和灌溉等要求。

## 2.2 大坝安全鉴定结论

### 2.2.1安全鉴定结论

林口水库2011年安全鉴定结论如下：

林口水库大坝工程质量评价为合格；运行管理情况评为差；防洪安全性评为C级；渗流安全性评价为C级；结构安全评为B级；抗震安全性评为A级；金属结构评定为B级；综合评定林口水库为三类坝。

林口水库2018年安全鉴定结论如下：

林口水库大坝工程质量评价为基本合格；大坝运行管理方面评价为较规范；防洪标准复核为B级；渗流安全评价为B级；结构安全评价为B级；抗震安全复核为B级；金属结构安全评价为A级；综合评定林口水库为二类坝。

### 2.2.2工程整改处理情况：

针对存在的问题，2012年水库进行除险加固，主要加固内容为：

（1）坝体、坝基防渗加固

对高程38.98m以上的迎水坡进行翻砌。施工时先拆除迎水坡的干砌块石护坡，对坝坡进行清理，对坝坡塌陷部位进行粘土回填，夯实整平至原坡比。为保证枯水期来水量较大时不影响防渗工程施工进度，且充分利用大坝迎水侧平台，施工平台高程取为40.94m，平台宽度3m。对迎水坡高程40.40m以下的坝体进行单管高压旋喷构筑垂直防渗墙进行防渗处理（桩号范围K0+85.0～K0+310.0），旋喷顶高程为40.70m，旋喷桩单排，桩径φ0.6m，孔距0.5m，进入粉质粘土层1.0m（其中桩号K0+180.0～K0+200.0伸入残积砂质粘性土层1.0m），共450孔，钻孔总进尺1950.08m，旋喷灌浆1842.08m，分两序施工。防渗墙顶采用C20素砼压盖，尺寸为0.8×1.2m（宽×高），压盖和防渗墙顶搭接长度为0.85m。压盖至坝顶全坝面铺设一层700g/m2复合土工膜，复合土工膜上设200mm厚的砂碎石垫层和120mm厚的预制混凝土板护坡。复合土工膜与山体周边设有粘土压边结合槽，结合槽采用梯形断面，顶宽0.98m，底宽0.5m，边坡1:0.3，深0.8m。

（2）坝坡加固设计

对38.98m高程以上的大坝迎水坡进行全面的翻砌，其中高程41.30m以上（盖梁以上）护坡结构层自下而上分别为：砂碎石垫层厚200mm、预制混凝土板护坡厚120mm，盖梁以下设250mm厚干砌块石护坡，采用原护坡块石堆砌。在迎水坡桩号K0+210设M7.5浆砌条石下坝台阶。迎水坡违章建筑拆除。

对整个背水坡进行除草，对背水坡排水棱体以上的坝坡进行平整并草皮护坡；在大坝背水坡高程40.39m以上的坝坡中间嵌入字体为华文行楷的“林口水库”四个字；在背水坡桩号K0+210设置下坝台阶；根据背水坡纵横向排水的需要，对左右岸坡与背水坡结合处进行修整，设置岸坡排水沟。

（3）坝顶细部构造

统一坝顶高程为46.94m，路面采用泥结碎石路面200mm，路面向下游侧按2%放坡，加固前先对坝顶进行清理、平整、夯实。坝顶上游侧设置0.9m高的M7.5浆砌条石防浪墙，背水侧设M7.5浆砌条石路肩。

（4）溢洪道加固

溢洪道进口段（桩号溢0-024.5～溢0-007.5）护砌；拆除控制段处原埋设的涵管及涵管上方的人行桥，新建一座钢筋砼交通桥，桥净跨5.0m，宽7.5m；清除溢洪道泄槽段的杂草、灌木，对泄槽底部进行清淤，对泄槽进行护砌。

（5）输水涵洞加固

将放水建筑物原进口消力井、插板门盖及相应启闭设备拆除，重建进口消力井，洞身套管，配套插板门盖、拉杆、支墩、3t螺杆启闭机并新建启闭机房1座。

（6）白蚁防治

计划2019年锥探灌浆。2018年已完成消灭蚁患。

（7）水库管理房

对大坝右岸进行平整，在此处新建一座砖砼结构一层水库管理房，面积58m2，以满足水库运行调度和物资储备的要求，保证水库正常运行。

## 2.3大坝防洪能力复核

### 2.3.1水库防洪标准

林口水库工程等别为Ⅴ等工程，主要建筑物为5级，水库下游有林口社区及泉安公路通过，水库设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，溢洪道消能防冲标准采用10年一遇。

### 2.3.2过洪能力和调洪原则

（1）水位库容曲线:

利用测量的1:1000地形图对林口水库水位面积关系进行重新量算，由水库面积特性推算绘制水库水位与库容的关系曲线。两相邻等高线间的水层容积 ΔV可通过以下公式进行计算：

式中：，——相邻等高线各自包括的水库水面面积；

——两等高线之间的高程差。

从库底逐层向上累加，求得每一水位的水库容积，计算成果见下表2-1

表2-1

林口水库水位～库容关系曲线

| 水位（m） | 38.57 | 39.07 | 39.57 | 40.07 | 40.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） | 5523.3 | 15964.5 | 25904.6 | 38828.2 | 52924.5 |
| 库容（万m3） | 0 | 0.51 | 1.55 | 3.16 | 5.44 |
| 水位（m） | 42.07 | 43.07 | 44.07 | 45.07 | 46.07 |
| 面积（m2） | 62573.2 | 69444.0 | 88830.0 | 103841.0 | 119677.0 |
| 库容（万m3） | 14.93 | 22.82 | 32.44 | 43.61 | 56.20 |
| 水位（m） | 47.07 | 48.07 |  |  |  |
| 面积（m2） | 132138.5 | 146497.0 |  |  |  |
| 库容（万m3） | 70.12 | 90.27 |  |  |  |

（2）水库泄流曲线计算

林口水库溢洪道为开敞式宽顶堰，原设计堰顶高程为44.19m，堰顶净宽为5.0m。调洪演算原则为：起调水位为44.19m，当水库水位超过堰顶高程后自由溢流进行计算，计算式为《溢洪道设计规范》（SL252-2000）中的宽顶堰泄流能力公式：

式中：B——堰顶净宽，取5.0m；

m——宽顶堰流量系数，0.385；

H0——带流速水头的堰上总水头；

——闸墩侧收缩系数。

经计算，即可得到林口水库的原设计溢洪道水位～泄流量关系曲线，如表3-2所示。

表2-2

现状溢洪道水位～泄流关系曲线

| 水位（m） | 45.21 | 44.44 | 44.69 | 44.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄流量（m3/s） | 0 | 1.06 | 2.97 | 5.42 |
| 水位（m） | 45.19 | 45.44 | 45.69 | 45.94 |
| 泄流量（m3/s） | 8.28 | 11.48 | 14.98 | 18.74 |

表2-3

调洪演算成果表

| 频率 | P=10% | P=3.33% | P=0.33% |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪峰流量（m3/s） | 16.3 | 22.5 | 37.7 |
| 最高库水位（m） | 45.05 | 45.31 | 45.21 |
| 库容(万m3) | 43.43 | 46.59 | 53.52 |
| 最大下泄量（m3/s） | 6.73 | 9.78 | 17.50 |

## 2.4水雨情遥测系统、洪水预报调度系统运行情况

### 2.4.1水雨情遥测系统

林口水库在坝头安装了水位雨量站，中心站设在晋江市防汛指挥部。

### 2.4.2洪水预报调度系统运行情况

根据水、雨、汛、险、灾情不同特点，分别按以下规定报告。

（1）水情：正常情况下水库每月1日、11日、21日上午8:30分前将水位报晋江市防汛抗旱指挥部。

（2）雨情：正常情况下通过人工和雨量自动监测仪器采集雨量，并逐月做好记录，如遇到暴雨或持续大暴雨则不定时上报雨量情况。

（3）汛情：如因持续降大到暴雨出现汛情，水库水位超汛限及以上发生汛情，应及时逐级上报汛情。

（4）险情：如汛情严重，出现大面积散浸、漏洞、管涌、崩岸、跌窝、裂缝、脱坡等险情或因暴雨导致泥石流、塌方等险情，应立即报晋江市防汛抗旱指挥部，并详细报告出险时间、地点、险情、发展态势及初步处理情况。如发生重大险情或危及人身安全，也可同时直报晋江市灵源街道办事处领导。

（5）灾情：凡发生洪涝灾害，应及时报告受灾情况，包括耕地、作物、人畜、房屋和财产等受灾情况。

警戒险情警报一旦发布，水库管理处应立即向晋江市防汛抗旱指挥部、晋江市水利局报告。联络方式：

①将利用现有的有线电话、移动电话等有线、无线通讯工具与各抢险单位取得联系。

②在非常情况下将用车辆进行联系。

经请示晋江市防汛抗旱指挥部同意后，由晋江市灵源街道办事处主要领导签发危险险情警报，并通过有线电视、广播、警报车、敲钟、敲锣等传播媒介作危险警报传播，做到危险区群众家喻户晓。

### 2.4.3洪水预报及洪水量判别方法

水库洪水预报建议根据设计暴雨计算成果进行预报。洪水量级判别采用库水位反推入库流量级别，并参照雨量作为佐证。

- 根据水库布设的雨量测站点，进行雨量、水情收集，结合水库实际洪水进行情况和经验洪水逐时预报洪量、水位和流量。

- 同时根据气象预报，特别是邻近的短时预报，预测降雨的大小，推求洪水大小和入库流量。

- 根据中长期气象预报，并结合各气象部门的预报，预测降雨发生的时间及大小，推求洪水大小。

表2-4

洪水量级判别条件

| 判别项 频率 | 洪峰流量Qm(m3/s) | 1h雨量 (mm) | 6h雨量 (mm) | 24h雨量 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 16.3 | 77.0 | 168.6 | 277.6 |
| 3.33% | 22.5 | 99.6 | 232.0 | 384.6 |
| 0.33% | 37.7 | 154.0 | 367.4 | 612.6 |

表2-5

调洪演算过程表（P=10%，试算法）

| T (h) | (m3/s) | Z （m） | V (万m3) | q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45.93 | 54.43 | 0.00 |
| 3.21 | 1.63 | 46.00 | 55.31 | 0.12 |
| 3.48 | 3.26 | 46.02 | 55.53 | 0.15 |
| 3.70 | 4.89 | 46.04 | 55.83 | 0.20 |
| 3.96 | 6.52 | 46.08 | 56.34 | 0.27 |
| 4.09 | 8.15 | 46.10 | 56.68 | 0.31 |
| 4.22 | 9.78 | 46.13 | 57.09 | 0.36 |
| 4.42 | 11.4 | 46.19 | 57.82 | 0.47 |
| 4.57 | 13.0 | 46.23 | 58.46 | 0.61 |
| 4.76 | 14.7 | 46.30 | 59.35 | 0.8 |
| 5.02 | 16.3 | 46.39 | 60.69 | 1.13 |
| 5.34 | 14.7 | 46.51 | 62.32 | 1.59 |
| 5.65 | 13.0 | 46.61 | 63.68 | 2.00 |
| 5.90 | 11.4 | 46.67 | 64.57 | 2.27 |
| 6.20 | 9.78 | 46.74 | 65.47 | 2.58 |
| 6.55 | 8.15 | 46.79 | 66.26 | 2.87 |
| 7.10 | 6.52 | 46.85 | 67.10 | 3.17 |
| 7.90 | 4.89 | 46.90 | 67.80 | 3.42 |
| 9.51 | 3.26 | 46.93 | 68.14 | 3.54 |
| 12.65 | 1.63 | 46.85 | 67.11 | 3.17 |
| 28.67 | 0 | 46.34 | 59.92 | 0.95 |

表2-6

调洪演算过程表（P=3.33%，试算法）

| T (h) | (m3/s) | Z （m） | V (万m3) | q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45.93 | 54.43 | 0.00 |
| 3.14 | 2.25 | 46.02 | 55.61 | 0.17 |
| 3.40 | 4.50 | 46.05 | 55.92 | 0.21 |
| 3.62 | 6.75 | 46.08 | 56.34 | 0.27 |
| 3.88 | 9.00 | 46.13 | 57.04 | 0.36 |
| 4.02 | 11.3 | 46.16 | 57.51 | 0.42 |
| 4.15 | 13.5 | 46.21 | 58.10 | 0.53 |
| 4.35 | 15.8 | 46.28 | 59.09 | 0.76 |
| 4.50 | 18.0 | 46.34 | 59.98 | 0.97 |
| 4.70 | 20.3 | 46.43 | 61.22 | 1.3 |
| 4.96 | 22.5 | 46.56 | 63.09 | 1.82 |
| 5.28 | 20.3 | 46.73 | 65.35 | 2.54 |
| 5.60 | 18.0 | 46.86 | 67.21 | 3.21 |
| 5.85 | 15.8 | 46.95 | 68.42 | 3.65 |
| 6.16 | 13.5 | 47.03 | 69.60 | 4.13 |
| 6.51 | 11.3 | 47.09 | 70.62 | 4.48 |
| 7.05 | 9.00 | 47.15 | 71.69 | 4.78 |
| 7.86 | 6.75 | 47.19 | 72.56 | 5.03 |
| 9.45 | 4.50 | 47.21 | 72.87 | 5.13 |
| 12.58 | 2.25 | 47.12 | 71.17 | 4.64 |
| 28.32 | 0 | 46.41 | 61.00 | 1.21 |

表2-7

调洪演算过程表（P=0.33%，试算法）

| T (h) | (m3/s) | Z （m） | V (万m3) | q (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45.93 | 54.43 | 0.00 |
| 3.10 | 3.77 | 46.08 | 56.38 | 0.27 |
| 3.36 | 7.54 | 46.12 | 56.88 | 0.34 |
| 3.57 | 11.3 | 46.17 | 57.58 | 0.43 |
| 3.82 | 15.1 | 46.25 | 58.72 | 0.68 |
| 3.95 | 18.9 | 46.31 | 59.48 | 0.85 |
| 4.08 | 22.6 | 46.37 | 60.41 | 1.07 |
| 4.28 | 26.4 | 46.49 | 62.04 | 1.51 |
| 4.43 | 30.2 | 46.59 | 63.46 | 1.93 |
| 4.61 | 33.9 | 46.73 | 65.45 | 2.58 |
| 4.86 | 37.7 | 46.95 | 68.42 | 3.65 |
| 5.18 | 33.9 | 47.16 | 72.01 | 4.87 |
| 5.49 | 30.2 | 47.31 | 74.97 | 5.78 |
| 5.73 | 26.4 | 47.41 | 76.90 | 6.38 |
| 6.03 | 22.6 | 47.50 | 78.81 | 6.88 |
| 6.37 | 18.9 | 47.58 | 80.50 | 7.30 |
| 6.90 | 15.1 | 47.67 | 82.30 | 7.77 |
| 7.69 | 11.3 | 47.75 | 83.78 | 8.17 |
| 9.25 | 7.54 | 47.78 | 84.44 | 8.32 |
| 12.31 | 3.77 | 47.65 | 81.87 | 7.66 |
| 27.79 | 0 | 46.68 | 64.64 | 2.29 |

# 3水库大坝防洪情况

## 3.1 水库防洪标准

林口水库工程等别为Ⅴ等工程，主要建筑物为5级，水库下游有林口社区及泉安公路通过，水库设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，溢洪道消能防冲标准采用10年一遇。

## 3.2下游防洪对象、任务

林口水库自建成投效以来，以农田灌溉为主，结合防洪、养殖等多方面中充分发挥了本工程的效益。水库原设计灌溉面积2560亩，有效灌溉面积252亩，养鱼水面139亩，水库下游有泉安公路通过，涉及保护人口9200人，耕地452亩，为当地农业生产和保证人民生命财产安全发挥了重要的作用。

## 3.3上年度调度情况

2011年9月，经晋江市水利局组织安全评价审查，水库大坝鉴定为三类坝，2012年水库进行除险加固。根据晋江市水利局对汛限水位的批复，林口水库2015年水库正常高水位为44.19m，堰顶高程为44.19m （溢洪道未挂闸），汛期汛限水位按43.19m控制。当库水位接近汛限水位时，应根据上游来水情况，提前做好预排预泄，使库水位保持在汛限水位以下；当入库流量逐渐加大，且库水位达到汛限水位时，要采取措施，尽快将水位降至汛限水位以下。

# 4洪水调度运用计划

防洪调度的任务是确保工程安全，利用防洪库容或调洪库容拦蓄洪水、削减洪峰、减免洪水灾害，有效处理防洪与兴利的矛盾，充分发挥水库的综合效益。

## 4.1 洪水调度原则

防洪调度以大坝安全为首要原则，按照设计确定的目标、任务及上级有关文件的规定进行洪水调度；汛期按汛限水位调节，非汛期在保证供水、灌溉的基础上，按正常高水位尽量多蓄水，充分发挥水库的功能效益；坚持兴利服从防洪，局部服从整体，下级服从上级为原则。

根据晋江市水利局对汛限水位的批复，林口水库2015年水库正常高水位为44.19m，堰顶高程为44.19m （溢洪道未挂闸），汛期汛限水位按43.19m控制。水库现状运行基本正常，2016年汛期汛限水位建议按44.19m控制，相应的防洪库容为19.32万m3。

汛期开始，当库水位接近汛限水位时，应根据上游来水情况，提前开启输水涵洞预排预泄，来多少泄多少，使库水位保持在汛限水位；当入库流量大于输水涵洞泄洪能力时，完全打开输水涵洞进行库水降排并随时监控库水位上涨情况。随时来水量的减小，慢慢关闭闸门，使汛期水位保持在汛限水位。在汛期末，水库在洪水消退阶段回蓄到正常蓄水位。

## 4.2 汛期划分

根据泉州市防洪防台风应急预案规定，4月1日至10月15日为汛期，其中初汛期为4月1日～6月30日，主汛期为7月1日～9月20日，后汛期为9月21日～10月15日。

## 4.3调洪成果

根据拟定的汛限水位重新进行调洪演算，成果见表4-1

表4-1

林口水库调洪演算成果表

| 频率 | P=10% | P=3.33% | P=0.33% |
| --- | --- | --- | --- |
| 洪峰流量（m3/s） | 16.3 | 22.5 | 37.7 |
| 最高库水位（m） | 45.05 | 45.31 | 45.86 |
| 库容(万m3) | 43.43 | 46.59 | 53.52 |
| 最大下泄量（m3/s） | 6.73 | 9.78 | 17.50 |